Les jauges de contrainte

Des capteurs à jauges de contrainte sont des dispositifs pour la conversion de la mesure de déformation élastique du corps solide en un signal électrique. Ceci est dû à la variation de la résistance du conducteur du capteur changeant ses dimensions géométriques de l'étirement ou la compression.
En fonction du type de capteurs peut être mesuré:
- puissance
- pression
- déplacement
- couple
- l'accélération.

L'exemple le plus simple est un segment de droite d'un fil mince qui est fixé sur les détails de l'étude. Sa résistance est la suivante: r = pL / s, où p – résistivité, L – la longueur, s – aire de section. La variation de résistance change de signe en fonction de la direction de la déformation. Caractéristique est linéaire.
Le principe de fonctionnement de toutes les cellules de charge est basée sur la transformation de la déformation de l'élément élastique en un signal électrique. À des fins différentes a son propre capteur. Lorsque les jauges de contrainte sont choisis, il est important de déterminer s'il y a une compensation des régimes déforment les lectures de température et des effets parasites mécaniques.